Reflektor-Folie

Bei normalen Heizkörpern geht viel Wärme verloren, da sie auch durch die Wände nach draußen entweichen kann. Bei diesen Heizkörpern wurde alukaschierte Reflektor-Folie an der hinter den Heizkörpern befindlichen Wand angebracht. Durch die Reflektor-Folie wird die Wärme zu 95% reflektiert und bleibt so im Raum, wodurch sich  der Raum auch schneller aufheizt. Außerdem reduziert man den Wärmeverlust durch die Wand um 20%, was auch dazu führt, dass der CO2 –Ausstoß verringert wird.